## Slide 1: The Hack ALU
zx | nx | zy | ny | f | no | out
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | y
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | !x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | !y
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -x
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -y
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x+1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | y+1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x-1
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | y-1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x+y
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x-y
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | y-x
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x&y
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x¦y
To cause the ALU to compute a function, set the control bits to one of the binary combinations listed in the table.
control bits

## Slide 2
The Hack ALU operation
pre-setting the x input |  | pre-setting the y input |  | selecting between computing + or & | post-setting the output | Resulting ALU output
zx | nx | zy | ny | f | no | out
if zx then x=0 | if nx then x=!x | if zy then y=0 | if ny then y=!y | if f then out=x+y else out=x&y | if no then out=!out | out(x,y)=
ALU

## Slide 3
The Hack ALU operation
pre-setting the x input |  | pre-setting the y input |  | selecting between computing + or & | post-setting the output | Resulting ALU output
zx | nx | zy | ny | f | no | out
if zx then x=0 | if nx then x=!x | if zy then y=0 | if ny then y=!y | if f then out=x+y else out=x&y | if no then out=!out | out(x,y)=
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | y
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | !x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | !y
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -x
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -y
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x+1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | y+1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x-1
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | y-1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x+y
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x-y
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | y-x
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x&y
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x¦y

## Slide 4: The Hack ALU output control bits
if (out == 0) then zr = 1, else zr = 0
if (out < 0) then ng = 1, else ng = 0
These two control bits will come into play when we build the complete computer’s architecture.